吉林省高速公路集团有限公司2020年度严寒型灌缝胶采购项目

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目吉林省高速公路集团有限公司2020年度严寒型灌缝胶采购项目招标人为吉林省高速公路集团有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对严寒型灌缝胶采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1采购项目名称：吉林省高速公路集团有限公司2020年度严寒型灌缝胶采购项目

2.2采购标段划分、内容及数量：严寒型灌缝胶计划采购234吨，实际采购以下发的采购订单为准，包括严寒型灌缝胶的供应、运输、装卸、使用培训和售后服务等。本项目划分一个合同包，即01合同包，合同包具体内容如下：

采购计划数量表

| 序号 | 分公司名称 | 计划采购数量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林分公司 | 13 |  |
| 2 | 伊通分公司 | 20 |  |
| 3 | 延吉分公司 | 11 |  |
| 4 | 德惠分公司 | 5 |  |
| 5 | 松原分公司 | 30 |  |
| 6 | 敦化分公司 | 20 |  |
| 7 | 通化分公司 | 20 |  |
| 8 | 白城分公司 | 20 |  |
| 9 | 双辽分公司 | 30 |  |
| 10 | 靖宇分公司 | 40 |  |
| 11 | 梅河分公司 | 25 |  |
| 合计 | 234 |  |

2.3项目评价指标和技术规范标准：技术指标需满足交通运输部行业标准《路面加热型密封胶》JT/T 740-2015严寒型密封胶的技术要求，具体指标见下表：

| 评价指标 | 严寒型 |
| --- | --- |
| 低温拉伸 | -40℃，200%，3次循环，通过 |
| 锥入度（0.1mm） | 120-180 |
| 软化点（℃） | ≥70 |
| 流动值（mm） | – |
| 弹性恢复率（%） | 30-70 |
| 25%、50%、100%、150%和200%的拉伸量分别为3.75mm、7.5mm、15mm、22.5mm和30 mm |

2.4交货期：合同签订后，根据买方要求按批次运输发货，除买方有特别要求每批次完成供货时间不得超过7个日历天。投标人自行调查货物所在地至交货地点受疫情防控影响情况，如货物所在地受政策影响无法运输，不免除投标人违约责任。

2.5交货地点：具体交货地点以招标人要求为准（吉林省内、集团所属分（子）公司）。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格，且具备招标货物供应能力的制造商或经销商。

3.2投标人须提供由具有国家计量认证CMA资质的检验机构出具的近一年（2019年1月1日至今）投标产品检测报告，检测报告中必须包含全部指标的检验项目。

3.3投标人财务状况良好，能够提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告。

3.4一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。

3.5在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6本次招标不接受联合体投标。

### 4.投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：吉林省高速公路集团有限公司 地 址：吉林省长春市人民大街11511号 邮政编码：130033 联 系 人：于忠宏 电 话：0431-85254020 传 真：0431-85254020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：国信招标集团股份有限公司 执行机构：国信招标集团股份有限公司吉林省分公司 地 址：长春市净月旅游开发区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部 联 系 人：张娉婷、王建 电 话：0431-81852896 邮 箱：2232574732@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉林省高速公路集团有限公司2020年度严寒型灌缝胶采购项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 吉林省高速公路集团有限公司2020年度严寒型灌缝胶采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 同招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 同招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 同招标公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 同招标公告 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 符合招标文件要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 满足招标公告要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。投标人通过国信e采招标投标交易平台递交、发送和确认。 |
| 1.9.3 | 招标人书面澄清的形式 | 如澄清的内容可能影响投标文件编制的，将于投标文件递交截止时间前通过国信e采招标投标交易平台告知投标人，投标人须在24小时内做出确认。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 1.10．1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11．1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持材料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日5前。 形式：投标人通过国信e采招标投标交易平台递交、发送和确认，同时电话通知招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 如澄清的内容可能影响投标文件编制的，将于投标文件递交截止时间前通过国信e采招标投标交易平台告知投标人，投标人须在24小时内做出有效回复。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：通过国信e采招标投标交易平台确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的方式 | 通过国信e采招标投标交易平台发出。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：通过国信e采招标投标交易平台确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 单价：8000元/吨，总价：187.20万元，投标人投标报价不得超过最高投标限价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。 本次招标数量为暂定数量，实际供货数量以招标人下发的供货订单为准。数量有可能增加或减少，其单价不变。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币37,000.00元 形式：转账或电汇 投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号如下： 开户银行：中国工商银行长春经济技术开发区支行 账户名称：吉林省高速公路集团有限公司 账号：4200223219200131189 咨询电话：0431-85254019 联 系 人：向征 业务回单备注一栏可填写：严寒型灌缝胶采购 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三年，指2017年 1月1日起至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三年，指2017年 1月1日起至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | （1）投标人应按照招标文件的要求制作纸质版投标文件；（2）将第一信封（商务、技术及售后服务）纸质版投标文件和第二信封（报价文件）纸质版投标文件，分别扫描成2个PDF文件（或由法定代表人、委托代理人签章并加盖单位鲜章后扫描）；（3）通过“国信创新投标管家”中→投标响应→编辑→商务技术标→导入响应文件，将第一信封（商务、技术及售后服务）的PDF导入（导入的单个PDF最大不能超过100mb，如超过请分册导入）；（4）按照评审指标，在响应的评审指标后绑定相应页码的响应文件；（5）商务技术标完成后，进行经济标的填写，并在“添加报价附件”位置导入第二信封（报价文件）的PDF；（6）全部完成后，进行合成签章：如投标人在扫描PDF之前已经签字并盖章，则此处只要加盖一次电子章即可；如投标人在扫描PDF之前没有签字盖章，则电子签章类型为“单页签章”，按照投标文件格式的要求，在相应位置签字或盖章（请投标人仔细检查签章，不要漏签）；（7）签章完成后，投标人可进行导出打印版文件（投标人自己保存用），并进行“在线加密投标”。注：（1）投标文件所附证书证件均为原件扫描件，且清晰易辨认；电子章加盖之处不要对投标文件关键内容产生遮挡，如因投标人电子章遮挡造成的评标委员会无法对投标内容进行辨认，所产生后果由投标人承担。（2）特别提醒，因本项目为双信封，投标人“商务技术标”中不能出现任何与报价有关的内容，如出现按废标处理。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件的密封 | 投标人对网上递交的投标文件应加密，可通过"中招易采"手机APP扫码加密。如果投标人通过手机app对投标文件进行扫码加密，则在开标时必须使用同一个手机app账号及单位证书进行扫码解密，才能读取或导入投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 本项目不适用。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年3月23日上午9时30分（北京时间） |
| 4.2.2（B） | 投标文件的递交 | 电子投标文件通过 “国信创新投标管家”上传至国信e采招标投标交易平台”上传，投标截止时间后上传的投标文件恕不接收。投标人在上传电子投标文件前必须查杀病毒。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 本项目采用双信封； 第一信封开标时间：2020年3月23日上午9：30； 第二信封开标时间：2020年3月23日下午14:00。 投标人使用原投标电脑通过《国信创新投标管家工具》进行远程开标解密。届时请投标人代表持投标时所使用的"中招易采"手机APP提前30分钟等候在开标电脑前准备参加开标解密。建议投标电脑应使用含有摄像头的笔记本电脑或台式电脑，同时投标人需保持电脑网络通畅。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，招标人代表1人，专家4人。 评标专家确定方式：随机从专家库中抽取。 |
| 6.3.1 | 评标办法 | 本次评标采用双信封形式的技术评分最低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章规定的评分标准（商务、技术及售后服务）进行打分，取得分高的前3名通过第一个信封的评审（如通过第一个信封初步评审的投标人只有3家，则所有通过第一个信封初步评审的投标人无需进行打分直接通过第一信封的评审；如得分一致，则按投标产品综合评价得分高的排序在先，如投标产品综合评价得分一致，产品制造商情况得分高的排序在先，如产品制造商情况得分一致，则由评标委员会表决决定），根据第二个信封开标时投标报价由低至高推荐中标候选人，但经评标委员会评审认定投标报价明显低于其成本且不能保证产品质量的除外。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《吉林省高速公路集团有限公司网站》 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金为签约合同价的10%，最后一批供货完毕并检测合格后返还履约保证金。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 中标服务费 | 参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）等文件规定，以中标金额为基准额，分别适用代理服务费用标准，并采用差额定率累进法计算基准代理收费额。按下表规定的折扣系数确定招标代理费金额。 招标代理服务收费折扣系数表（货物） 基准代理费 2万以下 2-5万 5-10万 10万以上 折扣系数 1.0 0.9 0.8 0.7 注：本项目计划采购数量234吨，中标金额为234*中标单价价格。 |
| 10.2 | 投标保证金 的退还 | 所有未中标的投标人应在中标公示期结束后5日内办理退还投标保证金；中标人在与招标人签订合同后，办理退还投标保证金，办理时投标人应向招标人提供如下资料并邮寄至招标人处： （1）基本账户开户许可证复印件； （2）给招标人开具的财务收据原件； （3）投标保证金汇款凭证。 如公示期结束后5日后办理，须在开具的财务收据上写明“不计取利息”。 |
| 10.3 | 投标保证金的 利息计算原则 | （1）投标保证金计息利率依照中国人民银行公布的同期活期存款基准利率； （2）银行同期存款利息的计算公式为：金额×年利率/360×计息天数； （3）起息日为项目的投标截止日，结息日为中标通知书中标明的日期； （4）在退还投标保证金利息前，投标人应提供保证金利息发票； （5）以保函或其他担保形式提交的投标保证金无利息。 |
| 10.4 | 预付款 | 本项目无预付款。 |
| 10.5 | 进度款及支付方式 | 付款金额=中标单价*按批次送达已验收合格的数量。 |
| 10.6 | 质量保证金及质保期 | 质量保证金为签约合同价的5%，质量保证期为1年（投标人另有承诺的按投标人承诺的质量保证期）。返还质量保证金的条件：检测验收合格；同时质量保证期内已使用产品未发生普遍开裂等质量问题。 |
| 10.7 | 逾期供货违约金 | 每周按本批迟交货物的交货价费用的百分之五（5%）计收，直至交货。一周按七天计算，不足七天按一周计算。 |
| 10.8 | 逾期供货违约金限额 | 总合同价的百分之五（5%），超过自动解除合同，赔偿费从履约保证金中扣除。 |
| 10.9 | 采购、验收及付款方式 | 本项目由吉林省高速公路集团有限公司统一组织采购，投标人中标后与集团下属分（子）公司签订合同协议书，签订合同后，采购计划表中的各分（子）公司向卖方提交供货计划及供货地点，各分（子）公司组织货物验收及产品随机取样留样，经接收单位和供货商共同随机抽样送第三方检测机构检测，检测合格，支付货款。 如果检测不合格，已经使用的货物不支付货款；剩余已进场货物进行退货处理，同时扣除3万元作为违约金。 第一次检测不合格，需进行第二次检测，如不合格，解除合同，履约金不予返还。 第一次检测费用包含在投标报价中，由中标人支付；第二次检测如合格，检测费由招标人支付，如不合格由中标人支付。 第一次检测合格不免除招标人进行第二次检测。 |
| 10.10 | 重要事项 | 1.如发现有围标、串标行为，将列入集团内部黑名单。 2.中标人未能及时满足招标人供货要求的，招标人有权终止合同，且不承担任何责任。 3.因产品质量问题解除合同或不予返还质量保证金的投标人将被列入招标人黑名单，在今后的项目投标中不再推荐为中标人。 4. 因本次招标采用电子招投标形式，为保证评标工作的公平、公正，潜在投标人（供应商），在投标文件中不得留有其任何联系方式（如联系电话）。 5.中标人应在与招标人签订合同后提供纸质版投标文件正本1份，副本3份。 |

### 5、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 第二信封投标价相等时，按第一信封评审后投标单位得分由高到低确定。 |
| 第一信封（商务、技术及售后服务）评审 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 【标书内附清晰的扫描件并加盖公章鲜章或电子公章】 |
|  |  | 财务要求 | 投标人财务状况良好。【标书内附（1）开户许可证扫描件，并加盖公章鲜章或电子公章；（2）提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，并加盖公章鲜章或电子公章。】 |
|  |  | 信誉要求 | 未被“信用中国”网站中列入失信被执行人名单。【提供查询时间在招标公告之日起至开标前期间内的相关信息的截图，并加盖公章鲜章或电子公章】 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标产品质量检验报告 | 投标人须提供由具有国家计量认证CMA资质的检验机构出具的近一年（2019年1月1日至今）投标产品检测报告，检测报告中必须包含全部指标的检验项目【附检测报告，并加盖公章鲜章或电子公章。】 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 严寒型灌缝胶计划采购234吨，包括灌缝胶的供应、运输、装卸、使用培训和售后服务等。 |
|  |  | 交货期 | 合同签订后，根据买方要求按批次运输发货，除买方有特别要求每批次完成供货时间不得超过7个日历天。投标人自行调查货物所在地至交货地点受疫情防控影响情况，如货物所在地受政策影响无法运输，不免除投标人违约责任。 |
|  |  | 交货地点 | 具体交货地点以招标人要求为准（吉林省内、下属分（子）公司分公司） |
|  |  | 质量要求 | 技术指标需满足交通运输部行业标准《路面加热型密封胶》JT/T 740-2015严寒型密封胶的技术要求，详见招标文件第五章供货要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历天） |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 30 分 技术部分： 60 分 售后服务： 10 分 |
| 2.2.2 | 商务评分标准（30分） | 产品制造商情况 （15分） | 综合比较各投标产品的制造商经营状况、生产能力、技术（设备）先进性、信用等。 满意13-15分 较好10-12分 一般9分 【附投标产品的制造商的相关资料，并加盖公章鲜章或电子公章。】 |
|  |  | 业绩 （5分） | 满足最低资格要求（近3年（2017年1月1日）具有严寒型灌缝胶供货业绩），得3分；近3年（2017年1月1日）每有一项严寒型灌缝胶的公路行业项目供货业绩，增加1分，最多加2分(5分）。 【经销商可以提供自有经销业绩或投标产品制造商供货业绩；业绩附合同协议书扫描件，并加盖公章鲜章或电子公章。】 |
|  |  | 供货方案 （10分） | 综合比较各投标人编制的供货方案合理性、全面性，包括供货、运输及装卸等各环节，确保满足招标人供货要求。 满意9-10分 较好7-8分 一般6分 |
| 2.2.3 | 技术评分标准（60分） | 专利及认证等 （5分） | 投标产品制造商具有知识产权专利证书、ISO质量管理认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1项得1分，最多得5分。【附投标产品的制造商的相关资料，并加盖公章鲜章或电子公章。】 |
|  |  | 投标产品综合评价 （35分） | 综合评比产品品牌、质量、行业内口碑、商誉、成熟应用等情况。 满意29-35分 较好22-28分 一般21分 |
|  |  | 质保期 （20分） | 达到最低期限（1年）得12分，每延长6个月加4分，最多加8分。（10分） |
| 2.2.4 | 售后服务（10分） | 建立售后服务机构体系、售后服务安排及措施可行，能够满足售后服务要求得6分；超过以上要求的，酌情加分，最多加4分；（10分） |

### 6. 公开时间

### 本次招标文件关键内容信息公开时间至2020年3月20日24时00分结束

### 7.联系方式

| 招标人：吉林省高速公路集团有限公司 地址：吉林省长春市人民大街11511号 邮政编码：130033 联系人：于忠宏 电话：0431-85254020 传真：0431-85254020 招标代理机构：国信招标集团股份有限公司 执行机构：国信招标集团股份有限公司吉林省分公司 地址：长春市净月旅游开发区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部 联系人：张娉婷、王建 电话：0431-81852896 邮箱：2232574732@qq.com |  |
| --- | --- |